## Slide 1: LNG’nin Gemilerde Sevk/Tahrik Sistemlerinde Yakıt Olarak Kullanımı

## Slide 2: Muhteviyat
Tanıtım
IMO Tier III
DuelFuel Makinaklar ve Uygulamaları
Örnekler
Fiyatlanma ve Payback Period
Neticelendirme

## Slide 3: Tanıtım
LNG (sıvılaştırılmış Doğal Gaz) methane ağırlıklı (%90) yanıcı bir gaz karışımıdır (kaynama noktası -190C). Bu da HFO ve dieselden farklıdır.
LNG; HFO, MDO ve MGO’e göre her zaman ucuzdur.
Tatbikesinde ve bakım işlerinde başka sistemlere göre daha kolaydır.
SOx, NOx, CO2 ve parçacık salması çok düşüktür.
Emisyona bağlı olarakdan gemi sahibi veya kullanıcısının vergilendirilmesi ve duhuliye ücretleri azalır.
LO kullanımı azalır.
Daha az yakıt kullanımı.
HFO sistemlerinin iptali (Heating system with coils, purifiers, treatmentunits, service-and setteling tanks) Daha basit bit sistem planlaması.
LNG’nin FO’la göre daha az bir enerji yoğunluğu vardır ki bu da 2 kat yakıt hacmi gerektirir.

## Slide 4: IMO tier II ve III, SECA/ECA, EPA, Akdeniz ve diğer alanlar
1
2
3

## Slide 5: IMO tier II ve III, SECA/ECA, EPA, Akdeniz ve diğer alanlar

## Slide 6: Yakıtların ‘+’ ve ‘-’ leri
HSFO | MDO-MGO | Natural Gas | BioFuels
+ | MGO’ya göre daha ucuz fiyat. Bulunabilirlik | Düşük emisyon Seyir halinde uygulama (treatment)isteğinin olmaması | Aşırı düsük Emisyon Yüksek verimlilik (%48) Düşük gemi idame masrafı | Düşük SOx ve CO2 emisyonu
- | Bazı bölgelerde fazladan egzos temizleme ünitesi istemesi Seyir halinde fazladan uygulama (treatment) isteği | Fiyat Uzun vadede kaynakların iptali Yoğunluk sorunları | Bulunabilirlik/Logistik Gemide kaplıyacağı alan | Fiyat Bulunabilirlik Tahıl bitkilerinin kullanılamamsı

## Slide 7: Yakıt Emisyonları

## Slide 8: Dual Fuel-Makina Portfolyosu

## Slide 9: Gas-Fuelled İtme Sistemi
1
2
4
3
5
6
Yükleme ünitesi
Depeloma Ünitesi
Ana Makina
Yardımcı Makina
Kontrol Sistemi
Buharlaştırma Ünitesi

## Slide 10: Dual Fuel Makina Dönüşümü değiştirilmesi gereken parçalar

## Slide 11: Dual Fuel Makina Dönüşümü eklenecek parçalar

## Slide 12: Dual Fuel Değişim Alanı
Gemi Dizaynı
Motor Conversion’ı
LNGPac sistemi (2*500m^3)
GVU
Yakıt yükleme sistemi
Güç ölçümü için TorqueMetre
Gas piping
Exhaust sistem upgrade’i
Fire-Figting System Upgrade’i
Gas Detection System uzatması
Elektrik sistemi

## Slide 13: Tank Yükleme Örnekleri

## Slide 14: Tank Yükleme Örnekleri

## Slide 15: Tank Yükleme Örnekleri

## Slide 16: Tank Yükleme Örnekleri

## Slide 17: Tank Yükleme Örnekleri

## Slide 18: Tank Yükleme Örnekleri

## Slide 19: Tank Yükleme Örnekleri

## Slide 20: LNG Tank Limitasyonları

## Slide 21: LNG Supply Chain
Kara merkezli istasyonlardan
Tank kamyonlarından
İç deniz tankerlerinden
Dubalardan

## Slide 22: Halhjem’de 1000m^3lük Depolama Ünitesi

## Slide 23: Halhjem’de 1000m^3lük Depolama Ünitesi

## Slide 24: Özel LNG depolama Tankeri, Dubası ve TugBoatu

## Slide 25: IMO-EEDI (Energy Efficiency Design Index)

## Slide 26: IMO-EEDI(Energy Efficiency Design Index)

## Slide 27: IMO-EEDI (Energy Efficiency Energy Index)

## Slide 28: Makina Çeşitlerinin Kifayetleri
Makina Kifayeti |  |  |  |  | 
Steam Turbine |  | Two-Stroke Diesel + Reliquefaction |  | Duel-Fuel-Electric | 
Fuel / BOG | : %100 | Fuel / BOG | : %100 | Fuel / BOG | : %100
Boilers | : %89 | Two-Str. Eng | : %49 | DF Engines | : %48
Steam Turbine | : %34 | Shafting | : % 98 | Altemotors | : %97
Gearbox | : %98 |  |  | Transf. & Conv. | : %98
Shafting | : %98 |  |  | Electric Motors | : %98
 |  |  |  | Gearbox | : %98
 |  |  |  | Shafting | : %98
İtme Kifayeti | : 29% | İtme Kifayeti | : %48 | İtme Kifayeti | : %43
Fuel / BOG | : %100 | Fuel / BOG | : %100 | Fuel / BOG | : %100
Boilers | : %89 | Aux. Engines | : %45 | DF Engines | : %48
Steam Turbine | : %30 | Alternator | : %96 | Altermators | : %97
Gearbox | : %98 |  |  |  | 
Alternators | : %96 |  |  |  | 
Electrik Gücü Kifayeti | : 25% | Electrik Gücü Kifayeti | : %43 | Electrik Gücü Kifayeti | : %47

## Slide 29: Örnek Uygulamalar

## Slide 30: Örnek Uygulamalar

## Slide 31: Ameli Tecrübeler-Viking Energy
Gas modu %97lik ameli yakıt olarak kullanılmıştır.
DieselMod’u yalnızca LNG depolanmasında, bakım anlarında ve alarmlar anlarının otamatik geçişinde kullanılmıştır.
Viking Energy 8 yıllık işleme zamanında 1 saatlik dahi LNG kaynaklı duraklama yapmamıştır.
Kullanım sonrası belirlenmiş olan 14,000hrs luk genel bakım zamanı 20,000hrs’a çıkartılmıştır

## Slide 32: Ameli Tecrube-Viking Energy 2003

## Slide 45: Örnek Fiyatlanma

## Slide 46: Örnek Fiyatlanma

## Slide 47: Örnek Fiyatlanma

## Slide 48: Örnek Fiyatlanma

## Slide 49: Alternatiflerin Karşılaştırılması
 | SOx | NOx | PM | CO2 | Kargo Kapasitesi | Toplam Yatırım | Ameli Harcama
LNG | ++ | ++ | ++ | + | Sınırlı | Çok Yüksek | Düşük
MGO | + | - | - | - | Sınırlama yok | Düşük | Çok Yüksek
HFO/Scrubber | + | -- | + | - | Çok az sınırlı | Yüksek | Orta

## Slide 50: LNG bulunabilirliği ve Payback Period
Payback period yüksek oranda gemi’nin operasyon profiline ve inşaa ücretlendirmesine bağlıdır.
Yeni inşaada ve gemi dönüşümlerinde payback 2,5 ile 5 yıl arasında değişmektedir.
LNG şuan çoğu dünya ülkesinde bulunmkatadır.
Seyir yapmakta olan LNG yakıtlı gemiler, yakıtlarını iskelelere gelen kamyonlardan tedarik etmektedirler.
Bazı LNG dubaları Satalite Storage Tanks ile donatılmıştır.

## Slide 51: Netice
LNG’yi yakıt olarak kullanan makinalar var.
LNG kullanımı IMO tier III’e uygunluk sağlamaktadır. Egsoz emsiyonu azaltılmıstır.
LNGPac’lerin yarattığı alan sorunu yok etmek için farklı design ve çözümler mevcuttur.
DieselFuel motorları doğasından dolayı çağ dışı kalmıştır ve yenilenmesi/dönüştürülmesi gerekmektedir.
LNG yakıt olarak kullanılmış ve kendini kanıtlamıştır.
LNG’nin denizlerde kullanılması farklı ve bütün iş ve çalışma imkanları sunmaktadır.

## Slide 52: Gemi Sahiplerinin LNG yakıtına bakışı
LNG’nin öteki yakıtlara göre ucuz olması beklenmektedir.
LNG’li yardımcı ve ana makinalar geliştirilmiş ve pazarda bulunmaktadır.
Duel-Fuel makinalar, LNG ve Fuel Oil kullanımı için en esnek çözüm olarak saplanmıştır.
Hali hazırdaki farklı makinaların LNG uyarlaması mümkündür. Makinayı orjinalliği bozulmadan bazı scrubberlarla bu yapılabilir. Bu işlem geminin cinsene göre farklı maaliyetler çıkartacaktır.
HFO, MGO a göre LNG daha büyük bir gaz depolama ünitesi istemektedir.
LNG büyük bir yatırım maaliyeti ile gemiye yükleneilir.
SECA ın tanınması ile ikinci el gemi pazaarı hareketlenicektir. Bu hareket piyasaları kızıştırması beklenmekte ve en büyük orandaki etkiyi solely gas engines (lean burn) alacaktır.

## Slide 53: Regülasyonlar
Regülasyonlar ve standartlar küçük ölçekli LNG altyapıları için eksik.
Ulusal ve liman atoritelerinin ufak ölçekli LNG gemileri için regülasyon ve yönerge eksikliği mevcuttur.
LNG yüklemete ve taşımakta ameli yönergeler ve regülasyonlar yetersizdir.

## Slide 54: Bitiş, sorularınız?
SADIK MEMİŞ
MEng, MIMarEst, MRINA
Gemi İnşaa ve Gemi Makinaları Yüksek Mühendisi
sadik.memis@hotmail.co.uk

## Slide 55: Referanslar;